UPUTSTVO ZA UPOTREBU I GARANCIJA FOLIJE

Ovaj tekst treba shvatiti kao opšti vodič za ispravno rukovanje, montažu, upotrebu i održavanje folija za plastenike.

- SKLADIŠTENJE

Skladištite foliju za plastenike u originalnom pakovanju, na ravnoj podlozi u hladnom i zaštićenom prostoru (po mogućnosti u zatvorenom prostoru). Rolne treba uvek da budu u horizontalnom položaju. Trajanje skladištenja, pod gore navedenim uslovima, ne bi trebalo da bude duže od 12 meseci od datuma proizvodnje. Izbegavajte izlaganje rolni direktnom sunčevom svetlu ili kiši.

- MONTAŽA

- Uvod

- Preporučuje se da se sačuva od svake rolne uzorak veličine 20x20 cm, sa priveskom ili nalepnicom za identifikaciju. Na nalepnici treba upisati mesto gde je folija montirana kao i datum montaže.

- Montažu bi trebalo obaviti rano ujutru, tokom mirnih dana (bez vetra, pri temperaturi od 15-20 C°).

- Priprema konstrukcije za plastenik

- Drvena konstrukcija

- Ukoliko nameravate da drvo zaštićujete nadimljavanjem (ogorevanjem), upotrebite neorgansko gorivo (ne na bazi ulja).

- Konstrukcija mora da bude dobro učvršćena.

- Površine elemenata moraju da budu glatke. Potrebno je ukloniti sva oštećenja (zareze)  ili izbočine koje bi mogle oštetiti foliju.

- Elementi konstrukcije i poprečni nosači treba da budu od drveta bez smola (što eliminiše četinarska stabla kao sirovinu za izradu elemenata konstrukcije).

- Poprečne držače (lajsne) koji štrče i/ili su dotrajali, treba obavezno zameniti.

- Metalna konstrukcija

- Svi metalni delovi i držači treba da budu čisti, glatki i dobro zaštićeni od korozije (galvanizovani- preporučuje se topla galvanizacija), čime se izbegava rđa i hrapavost dodirne površine.

- Oblik i raspored elemenata konstrukcije, treba da omoguće da folija bude dobro zategnuta, kako bi izbegli „lepršanje“ folije na konstrukciji u slučaju vetra.

- Izbegavajte upotrebu PVC držača - zamenite ih sa aluminijumskim. Koristite PP (polipropilenske) spone za učvršćenje folije za konstrukciju.

- U oba slučaja

- Degradacija (krtost) polietilenske folije se uvek najpre pojavljuje na delovima koji su u dodiru sa konstrukcijom, zahvaljujući većem porastu temperature na tim mestima. Cela površina folije koja je u dodiru sa konstrukcijom plastenika, trebalo bi da bude sa spoljne strane ofarbana sa belom, vanil ili akrilik bojom rastvorljivom u vodi, u trakama širine do 20 cm.

- U slučaju da se za podupiranje (oslonac) folije koristi žica, trebalo bi je pažljivo pregledati zbog rđe. Preporučuje se upotreba galvanizovane ili plastificirane žice.

- Postavljanje folije

- Odmotavanje i razvijanje folije

- Učvrstite slobodni kraj folije i pažljivo je razvijte po dužini, noseći celu rolnu. Razmotajte foliju po širini, vodeći računa da gornja površina folije u razvijenom stanju ide do konstrukcije plastenika. Ova tehnika omogućuje pažljivo rukovanje i izbegava provlačenje folije preko rapavih ivica konstrukcije i ispupčenja, ukoliko se primenjuje direktno na konstrukciji, odnosno preko oštrog kamenja, komada drveta i korova, ukoliko se primenjuje na zemlji.

- Posebno treba voditi računa ukoliko se folija razmotava na zemlji, da okolina plastenika bude čista od kamenja ili drugih oštrih predmeta koji bi mogli uzrokovati oštećenje folije tokom napred navedene procedure.

- Zatezanje folije

- Pažljivo zategnite foliju simetrično preko konstrukcije, do nivoa koji ne dozvoljava „lepršanje“ folije u slučaju vetra. Preterano zatezanje folije može uzrokovati pucanje tokom zimskih meseci, s obzirom da se folija „skuplja“ kada je izložena niskoj temperaturi.

- Važne napomene

- Nemojte odmotavati foliju, tako što ćete fiksirati rolnu i vući slobodan kraj folije.

- Đonovi na cipelama radnika koji postavljaju foliju i držače na krovu plastenika, treba da budu bez oštrih kamenčića.

- Ukoliko je na foliji odštampana odgovarajuća oznaka i/ili uputstvo za upotrebu, obezbedite da folija bude postavljena odgovarajućom stranom (na kojoj je štampa) prema podlozi.

- Posle postavljanja, folija može da se olabavi sa rastom temperature. Ponovo zategnite foliju vodeći računa da ne prekoračite dozvoljene tolerancije. Ponovno zatezanje folije može biti neophodno između sezona ili posle jakih vetrova.

- U područjima sa jakim vetrovima, treba da bude manje rastojanje između lukova (1-1,5 m).

- IZBEGAVAJTE KONTAKT FOLIJE SA PVC MATERIJALIMA (CEVI, KONSTRUKCIJE).

- PRI IZDAVANJU FOLIJE, ISTA MORA BITI NAMOTANA NA HILZNU. Time se sprečava presavijanje folije, gde mogu nastati potencijalna mesta oštećenja i pucanja folije. Ili do oštećenja može doći i prilikom samog transporta folije bez hilzne. UKOLIKO SE FOLIJA IZDA KUPCU BEZ HILZNE, ISTA FOLIJA NE PODLEŽE GARANCIJI.

- ODRŽAVANJE

- Pukotine

- Pažljivo popravite (zatvorite) sve rupe ili pukotine sa lepljivom trakom koja je namenjena za upotrebu na polietilenskim folijama.

- Spoljno zasenčenje

- Bojenje spoljašnje površine folije retkim vodenim rastvorom običnog građevinskog gipsa, tokom letnjih meseci, pomaže obezbeđivanje hladne i zasenčene sredine unutar plastenika, štiti foliju od izlaganja visokim temperaturama i produžuje trajanje.

- Ventilacija plastenika i navodnjavanje

- Kako bi se obezbedilo da temperatura unutar plastenika ne poraste do nivoa koji može uzrokovati oštećenje folije u plasteniku treba stalno obezbediti odgovarajuću ventilaciju i navodnjavanje, čak i van perioda vegetacije useva.

- PESTICIDI

Supstance koje su u sastavu zaštitnih sredstava mogu reagovati sa aditivima uz UV-stabilizaciju i deaktivirati ih, što vodi ka prevremenom propadanju folije.

- Izbegavajte prekomernu upotrebu zaštitnih sredstava – pesticida i herbicida, posebno onih koji sadrže sumpor, hlor ili halogene elemente.

- Imajte u vidu da sagorevanje ili isparavanje sumpora u plasteniku može smanjiti rok trajanja folije za 1-2 sezone.

- Izbegnite kontakt hemikalija sa folijom, prilikom raspršavanja kroz uređaje za raspršavanje.

- Kada vršite dezinfekciju zemljišta nadimljavanjem unutar plastenika, tretirana oblast mora biti pokrivena polietilenskom folijom u periodu od najmanje tri nedelje (21 dan). Posle tog perioda, kada se ukloni zaštitna folija, plastenik treba dobro provetriti.

NAPOMENA: U slučaju prevremenog propadanja folije, tragovi prisustva visokog nivoa sumpora, hlora i/ili halogenih elemenata, kao i POSTAVLJANJE FOLIJE NA PVC CEVI I/ILI KONSTRUKCIJU, automatski isključuju primenu garancije.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Proizvođač garantuje da njegovi proizvodi odgovaraju fabričkim specifikacijama za te proizvode.

OVA GARANCIJA ISKLJUČUJE PRIMENU SVIH DRUGIH GARANCIJA ILI USLOVA. IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, PROPISANIH ZAKONOM ILI NA DRUGI NAČIN UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI PROĐU ILI PRIMENU FOLIJE ZA BILO KOJU DRUGU SVRHU.

Kupac prihvata sve rizike i odgovornost za rezultate ispitivanja pri upotrebi i rukovanju sa proizvodima ili njihovu primenljivost za bilo koju drugu krajnju upotrebu. Iznos štete za koju odgovara proizvođač, ne može ni u kom slučaju preći prodajnu cenu proizvoda. Proizvođač ne prihvata ni u kom slučaju odgovornost prema kupcu za gubitak, profita ili posebne, indirektne ili naknadne štete.

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE FOLIJE

Dobar savet: Fiksirajte ivicu folije sa jedne strane plastenika. Odmotajte foliju celom duzinom (celu dužinu folije) na krovu plastenika ili na tlu, bez razmotavanja folije po širini.

Rastvorite foliju po širini i fiksirajte je za konstrukciju plastenika.

Sta treba izbegavati:

Nemojte postavijati i fiksirati rolnu sa folijom na jednoj strani plastenika i izvlačenjem vući foliju prema drugoj strani. Na taj način, svaki oštar predmet na konstrukciji ili na tlu može prouzrokovati veće ogrebotine ili čak oštetiti foliju celom dužinom. Ako ne možete razmotati foliju na drugi način, proverite da konstrukcija ili tlo pored plastenika - bez obzira gde razmotavate foliju - nemaju nikakvih oštrih predmeta (žice, kamenje, drveni ili metalni delovi) koji mogu naneti štetu foliji. Nemojte istovremeno odvijati foliju po dužini širini. Tako moze doći do unutrašnjeg preklapanja i pucanja folije od sile kojom vučete foliju. To se posebno odnosi na folije većih širina (8 puta savijene folije)!

Rukovanje folijom, montaža i odrzavanje, kao i tehnike uzgajanja useva imaju značajan uticaj na životni vek i druge osobine folije. Molimo vas da proučite sledeća uputstva i preporuke kako biste što bolje iskoristili svoju investiciju.

- Konstrukcija plastenika

Metalne cevi moraju biti čiste, bez rđe i oštrih ivica i poželjno pocinkovane. Uglovi savijanja cevi moraju omogućiti jednako zatezanje folije. Žice koje se koriste za podupiranje folija treba da budu pocinkovane i moraju se zameniti kada se na njima pokaze rđa.

- Skladištenje i montaža folija

Folija mora biti skladištena u originalnom pakovanju, u horizontalnom položaju, u tamnom i hladnom prostoru, zaštićena od direktnog sunčevog zračenja.

Pre montaže uklonite ambalažu i proverite rolnu folije kako biste bili sigurni da nema oštecenja od transporta, posebno sa obe bočne strane. U slučaju bilo kakvog vidljivog oštecenja, zaustavite montažu folije, snimite fotografije oštećenja i obavestite našeg distributera.

Preporučuje se da pre montaže isečete komad folije (20k20 cm) sa identifikacijom proizvođača i odložite ga zajedno sa deklaracijom sa spoljnjeg (zaštitnog) omota folije.

Pokrivanje plastenika mora se obaviti tokom mirnih dana, bez vetra i na temperaturi okoline od 10-22°C (50-72°F).

Veliku pažnju treba posvetiti sprečavanju oštećenja ili kidanja folije tokom montaže.

Folija mora biti dobro zategnuta, ali ne preterano. Ako folija nije ispravno zategnuta, treperiće tokom vetrovitih dana. "Lepršanje" folije na konstrukciji plastenika je čest razlog propadanja, jer se pogoršavaju njena mehanička svojstva.

Prekomerno zatezanje folije može smanjiti njenu elastičnost i pocepati je tokom zime kada se folija skuplja zbog niskih temperatura.

Kada koristite konopce ili zatezajuće trake da biste osigurali foliju na konstrukciji, preporučujemo da ih redovno proveravate i da ih prilagodite (dotegnete) ako je potrebno.

Folija treba da se oslanja na podupirače - lukove, letvice, klipse sa kanalima za fiksiranje folije, koji treba da budu postavljeni na kratkom rastojanju. U područjima sa jakim vetrovima preporučuje se da ovo rastojanje ne prelazi 1,5m. Svi elementi za povezivanje i učvršćivanje folije moraju biti čisti i u dobrom stanju.

Kod plastenika pokrivenog duplom folijom na naduvavanje, pritisak vazduha mora biti ujednačen i ravnomerno rasporeden, kako bi se održala zategnutost folija.

Izbegavajte direktni kontakt folija sa PVC cevima / profilima / klipsovima, koji sadrze plastifikatore koji mogu pogoršati karakteristike folija.

- Tekuće održavanje posle montaže folije

- Neposredno po postavljanju na plastenik, površina folije na mestima gde je u dodiru sa metalom, treba da bude obojena sa neprozirnom, belom akrilnom, vodom rastvorljivom bojom, koja odbija sunčeve zrake i kontroliše pregrevanje na ovim delovima folije. Ova mera sprečava razvoj visokih temperatura na mestima dodira folije sa lukovima i treba je održavati i obnoviti po potrebi tokom celog veka trajanja folije. Nemojte koristiti boje na bazi ulja. Zaštitne trake koje su razvijene u tu svrhu takođe mogu pružiti adekvatnu zaštitu. Nijedna garancija o veku trajanja folija nije važeća ako se ne primeni ovo uputstvo (osim duplih folija na naduvavanje gde to nije moguće).

- Rupe ili pukotine moraju se odmah zatvoriti specijalnom trakom za lepljenje.

Izbegavajte upotrebu PVC trake.

- Kada je potrebno, foliju treba ponovo zategnuti između sezona i posle jakih vetrova. Vodeni džepovi na foliji su znak nedostatka zategnutosti folije ili nedovoljnog broja lukova (veće razdaljine).

- Korisna je upotreba posebnog materijala za zasenu folija tokom leta. Proverite da takav materijal za zasenu ne sadrži hemikalije koje mogu uticati na kvalitet folija.

- Upotreba hemikalija u plasteniku

Pesticidi i sredstva za nadimljavanje koji sadrze sumpor, halogene elemente ili njihova jedinjenja, mogu uzrokovati rano propadanje folije "blokiranjem" dejstva UV stabilizatora. Veoma je vazno izbeci prskanje ili širenje hemikalija blizu folije i sprečiti absorbovanje hemikalija na mestima dodira folije sa lukovima. Plastenik mora biti adekvatno provetren posle svakog nanošenja hemikalija. Kod plastenika sa duplom folijom na naduvavanje, preporučuje se unošenje spoljnjeg vazduha između dva sloja folije. Ako to nije moguće, obezbedite da turbine za naduvavanje ne unose pesticide između ova dva sloja, tako što ih nećete postavljati blizu ili iznad krošnje biljaka. Spaljivanje sumpora moze imati štetan uticaj na vek trajanja folija za plastenike koje su stabilizovane sa Hindered Amines (HALS) stabilizatorima. U takvim uslovima treba odabrati folije koje su stabilizovane sa organskim jedinjenjima nikla ili HALS stabilizatorom otpornim na hemikalije.

Obezbedite da sredstva za čišćenje i dezinfekciju plastenika, kao i za uklanjanje “belih tragova”, ne sadrže štetne hemikalije koje mogu uzrokovati prerano propadanje plasticnih folija. Da bi se sprečilo prevremeno starenje folija zbog primene sredstava za nadimljavanje, preporučuje se pokrivanje zemljišta tokom dezinfekcije nepropusnim folijama (VIF / TIF). U slucaju prevremenog propadanja folije zbog kontaminacije sa hemikalijama, ako prisustvo takvih hemikalija u foliji prelazi određene granice (kao što je navedeno u garanciji ili specifikaciji za svaki tip folije) garancija na vek trajanja folija prestaje da važi.

- Anti-kapajući efekat

Anti-kapajuće folije imaju specifičnu stranu koja bi trebalo da se “okrene” prema zemlji unutar plastenika. Efekat anti-kapanja ce funkcionisati od 12-24 meseca, u zavisnosti od vrste folije, klimatskih uslova područja, vrste plastenika i drugih faktora. Krov plastenika bi trebalo da ima nagib od najmanje 30°, kako bi za anti-kapajuce svojstvo funkcionisalo kako treba.

Na unutrašnjoj strani anti-kapajuće folije formira se tanak sloj vode koji se spušta niz strane plastenika. Ako postoje žice ili užad koje podržavaju foliju na ramu, tanak sloj vode koji se formira će verovatno biti prekinut na mestima naleganja folije na žice i kapati vertikalno. U tom slučaju, treba smanjiti broj žica ili ih postaviti na takav način da kapljice vode padaju na prolaze, umesto da padaju na usev.

Pod odredenim okolnostima, anti-kapajuce folije mogu doprineti stvaranju izmaglice (magle) u ranim jutarnjim časovima i tokom zalaska sunca. Magla smanjuje količinu svetlosti dostupne za fotosintezu i stvara povoljne uslove za razvoj odredenih patogena. Da bi se sprecio takav neželjeni ishod, ukoliko se pojavi magla, plastenik treba odmah zagrejati i/ili provetriti. Za plastenike koje nisu dobro provetreni i/ili zagrejani, izaberite anti-kapajuće folije sa posebnom funkcijom za zaštitu od magle.

- EVO AC folije

EVO AC 7- slojne folije opremljene su novim sistemom za upravljanje kondenzacijom koji traje duže od tradicionalnih anti-kapajućih folija i ne izaziva stvaranje magle. Da bi obezbedili njegovo ispravno funkcionisanje, neophodno je izbeći grebanje površine folija na lukovima ili na tlu prilikom montaže na plastenik.

7. Specijalne UV-blok folije za kontrolu štetocina i oboljenja u plasteniku i smanjenje crnjenja na laticama ruze

Trajanje ovog efekta se ocekuje u periodu od 1-2 sezone. Razlicite štetocine i bolesti mogu reagovati drugacije na ovu funkciju folije. Za efikasniju kontrolu prisustva insekata i prenošenja virusa, preporucuje se upotreba mreža protiv insekata, i primena bioloških i hemijskih kontrolnih mera. Smanjenje gljivičnih oboljenja moze biti uspešnije ako su dobro kontrolisani drugi faktori koji stvaraju povoljne uslove za njihov razvoj (povišena relativna vlažnost, loša ventilacija).

lako se UV-blok folije uspesno koriste u mnogim delovima sveta, treba pre njihovog opšteg prihvatanja, ispitati primenu za svaku pojedini plastenik i usev kako bi se izbegao rizik od neželjenih efekata, u sledecim slučajevima:

- Kada se bumbari koriste za oprašivanje i kada se odvija biološka kontrola sa korisnim insektima

- Kada se uzgajaju usevi čija komercijalna vrednost zavisi od boje (npr. plavi patlidzan, određeni ukrasni delovi biljaka koji zahtevaju duboku obojenost). Nikad ne koristite takve folije za gajenje crvene salate.

- Oprašivaci (Pollinatori)

Naše folije (sa izuzetkom UV-blok folija) dizajnirane su tako da omogucavaju puno UV svetlosti za orijentaciju pčela i bumbara da efikasno obavijaju oprašivanje. U slučaju smanjene aktivnosti pčela posle montaže nove folije, preporučujemo:

- Pažljivo obratite pažnju na uputstva dobavljača oprašivaca, naročito u pogledu pravilne lokacije košnica. Otvorite vrata košnica za let oprašivača 1 - 1,5 sat posto su košnice postavljene u plastenik.

- Proverite uslove koji mogu uticati na oprašivanje, kao što je kvalitet oprašivača i upotreba štetnih pesticida. Izbegavajte ubrizgavanje CO, u blizini košnica.

- Rešavanje problema

Za sva pitanja ili probleme koje bi mogli imati u vezi sa postavijanjem ili korišćenjem folija, molimo Vas da nas kontaktirate.

Za reklamaciju o neispravnom proizvodu ili prevremenom propadanju folije, treba poštovati određene korake kako bi zahtev ušao u proceduru za ispitivanje, kao što je navedeno u našim standardima za osiguranje kvaliteta.

Pažnja: Gornja uputstva su data u dobroj meri na osnovu naših iskustava, međutim, možda se nisu bavili svakim pojedinačnim aspektom. S obzirom na to da su mehanizmi delovanja anti-kapajućeg i anti-maglenog efekta, kao i smanjenje prisustva insekata u plasteniku, gljivicne bolesti i crnjenje latica komplikovani i zavise od mnogih parametara koji su van nase kontrole (klimatski uslovi, vrsta staklenika itd.), NIKAKVA garancija nije data u pogledu trajanja ili delotvornosti ovih funkcija i mi ne obećavamo i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nadoknadu ili povraćaj za svaku štetu relevantnu za ove funkcije.